## Slide 1
Тема 2. Атмосферные явления и их влияние на БПЛА
1. Облачность и виды облаков. Влияние на видимость и работу оптических датчиков

## Slide 2
Классификация облаков (по ВМО):
•Высокие (циррус, циростратус, цирокумулюс) — перистые, тонкие, на высоте >6 км. Мало влияют на видимость, но могут сигнализировать о приближении фронтов.
•Средние (альтостратус, альтокумулюс) — 2–6 км.
•Низкие (стратус, стратокумулюс, нимбостратус) — до 2 км, часто вызывают обложные осадки и плохую видимость.
•Вертикального развития (кумулюс, кумулонимбус) — мощные, с турбулентностью, грозами и сильными восходящими/нисходящими потоками.

## Slide 3
Влияние на БПЛА:
• Снижение видимости (особенно низкая облачность и туман внутри облаков).
• Ухудшение работы оптических и ИК-датчиков (камеры, тепловизоры) — рассеивание света, потеря контраста, "ослепление".
• Турбулентность и тряска внутри кучевых/грозовых облаков.
• Ухудшение связи (поглощение радиосигнала).
• Риск обледенения в переохлаждённых облаках.
Рекомендация: избегать полётов в/через плотную облачность, особенно кумулонимбус.

## Slide 4
2. Осадки (дождь, снег, град) и их воздействие на аэродинамику и датчики БПЛА
Осадки — одна из главных причин отказа миссий БПЛА.
• Дождь: Намокание двигателей, электроники и датчиков (короткие замыкания, остановка моторов). Увеличение веса, ухудшение аэродинамики (нарушение обтекания). Снижение видимости и качества изображений.
• Снег: Налипание на винты/крылья (нарушение аэродинамики, дисбаланс), обледенение, снижение тяги. Сильнее влияет на мультикоптеры.
• Град: Механические повреждения корпуса, пропеллеров, антенн, датчиков.

## Slide 5
Общее влияние:
• Увеличение энергопотребления и снижение времени полёта.
• Потеря стабильности и управляемости.
• Выход из строя оптических/лидарных датчиков. Многие лёгкие БПЛА ограничены или запрещены к полётам в осадках; тяжёлые/специализированные модели выдерживают умеренный дождь.

## Slide 6
3. Турбулентность: механическая и термическая.
Влияние на стабильность полёта
Механическая (орографическая) турбулентность — возникает при обтекании препятствий (холмы, здания, леса) сильным ветром. Характерна приземным слоем.
Термическая (конвективная) турбулентность — вызвана неравномерным нагревом поверхности (днём над сушей). Приводит к восходящим/нисходящим потокам, особенно в кучевых облаках.

## Slide 7
Влияние на БПЛА:
•Колебания, броски, потеря высоты/скорости.
•Снижение точности позиционирования и стабилизации (особенно для лёгких квадрокоптеров).
•Увеличение нагрузки на автопилот и двигатели.
•Риск структурных повреждений при сильной турбулентности.
Малые БПЛА чувствительнее, чем пилотируемая авиация. Мониторинг через метеоданные и избегание полётов вблизи фронтов/рельефа помогает снизить риски.

## Slide 8
4. Грозовая деятельность, молнии и электростатические разряды
Грозы связаны с мощными кумулонимбусами: сильная турбулентность, град, ливни, молнии.
Риски:
•Прямое попадание молнии (маловероятно, но разрушительно).
•Электромагнитные импульсы (EMP) — индуцированные токи, повреждение электроники, сбой навигации и связи.
•Электростатические разряды — накопление заряда на корпусе, разряд на датчики/антенны.
•Турбулентность и нисходящие потоки (микрошквалы).

## Slide 9
Для БПЛА:
Полёты в грозу крайне опасны. Рекомендуется полный запрет при приближении грозы (минимум 10–20 км). Защита — экранирование, разрядники, но полностью не решает проблему.

## Slide 10
5. Обледенение (icing) — риски для мультикоптеров и самолётов с фиксированным крылом
Обледенение возникает в переохлаждённых каплях (туман, облака, морось) при температурах от 0 до -20°C. Лёд нарастает на передних кромках, винтах, датчиках.
Риски для мультикоптеров:
• Нарушение баланса и аэродинамики винтов → потеря тяги, вибрации, падение.
• Обледенение моторов и электроники.

## Slide 11
Риски для fixed-wing:
•Изменение профиля крыла → потеря подъёмной силы, сваливание.
•Обледенение ПВД (приёмника воздушного давления) → ложные показания скорости/высоты.
•Увеличение веса.
Особенно опасно в зимних условиях и низкой облачности. Защита: антиобледенительные системы (электрообогрев, покрытия), избегание опасных зон, предстартовый прогрев.

## Slide 12
6. Пыльные бури, дымка, туман и снижение видимости
•Туман и дымка — взвешенные капли/частицы, сильно снижают видимость (до сотен метров).
•Пыльные/песчаные бури — высокая концентрация твёрдых частиц, видимость <1 км, абразивное воздействие.

## Slide 13
Влияние на БПЛА:
•Ослепление оптических, лидарных и камерных датчиков.
•Абразивный износ пропеллеров, моторов, фильтров.
•Засорение воздухозаборников и охлаждения.
•Снижение точности навигации (GNSS может работать, но визуальное позиционирование — нет).
•Увеличение риска столкновений.
Рекомендации: использование радаров/акустических систем вместо чисто оптических, ограничение полётов, защита от пыли.

## Slide 14
Общий вывод по теме: Атмосферные явления требуют тщательного метеомониторинга перед полётом. Лёгкие БПЛА наиболее уязвимы. Ключевые меры — прогнозирование, резервирование систем и специализированные всепогодные модели.