## Slide 1
Тема 3. Специфика метеорологии для БПЛА
Особенности метеоусловий на малых и средних высотах (до 150–300 м)
Большинство полётов БПЛА (особенно мультикоптеров) происходит в пограничном слое атмосферы (до 1–1,5 км, чаще до 300 м). Здесь метеоусловия наиболее изменчивы и отличаются от стандартной авиации.

## Slide 2
Ключевые особенности:
• Высокая турбулентность (механическая и термическая).
• Сильные градиенты ветра, температуры и влажности с высотой.
• Влияние подстилающей поверхности (рельеф, растительность, вода).
• Быстрое изменение условий: приземный ветер, температурные инверсии, локальные конвекции.
• Повышенная влажность и риск обледенения/конденсации на малых высотах.

## Slide 3
Влияние на БПЛА:
• Снижение стабильности полёта, сложности взлёта/посадки.
• Увеличение энергозатрат и сокращение времени полёта.
• Ошибки в работе барометрических и воздушных датчиков.
На этих высотах стандартные метеосводки (с метеостанций) часто недостаточны — требуется локальный мониторинг.

## Slide 4
2. Городской микроклимат и влияние застройки на ветер и турбулентность
Городской "остров тепла": температура в городе на 2–12°C выше, чем в окрестностях (из-за антропогенного тепла, асфальта, зданий). Сниженная влажность, раньше тает снег.
Влияние застройки ("городские каньоны"):
• Ускорение и турбулизация ветра между зданиями (эффект "коридора").
• Затишье в "ветровой тени" за высокими строениями.
• Сдвиги ветра и вихри на перекрёстках, над крышами.
• Повышенная турбулентность в приземном слое.

## Slide 5
Риски для БПЛА:
• Непредсказуемые порывы, потеря высоты, столкновения.
• Сложности при полётах вдоль улиц или между зданиями.
• Увеличенная нагрузка на системы стабилизации.
В городах необходимы 3D-модели ветрового режима и локальные датчики для безопасного планирования.

## Slide 6
3. Метеорологические условия в помещениях и около зданий (indoor/outdoor переходы)
Indoor (в помещениях):
• Отсутствие/слабый ветер, стабильная температура (но возможны сквозняки).
• Высокая влажность, пыль, ограниченная видимость.
• Отсутствие GNSS-сигнала (многоэтажные здания, экранирование).
• Турбулентность от вентиляционных систем, открывающихся дверей.

## Slide 7
Outdoor (на улице) около зданий:
• Резкие переходы: порывы ветра у углов, нисходящие потоки с крыш.
• Температурные контрасты (тень/солнце).
• Локальные вихри и рециркуляция воздуха.
Переходы indoor/outdoor:
• Резкое изменение ветра, освещённости, давления.
• Потеря визуальной референции и GNSS.
• Риск дестабилизации при выходе/входе (особенно для автономных систем).

## Slide 8
Особенности БПЛА: Требуются гибридные системы навигации (визуальный одометр, оптический поток, ИНС, UWB). Полёты в помещениях требуют специальных алгоритмов и датчиков.

## Slide 9
4. Влияние метеофакторов на работу GNSS, оптических и инфракрасных датчиков
GNSS (GPS/ГЛОНАСС и др.):
• Ветер и турбулентность: косвенно (колебания антенны → ошибки).
• Облачность, осадки, ионосферные возмущения (солнечная активность): задержки сигналов, потеря спутников.
• Городская застройка + погода: мультипуть (отражения), экранирование.
• Низкие температуры: снижение точности приёмников.

## Slide 10
Оптические датчики (камеры, лидары, оптический поток):
• Туман, дымка, осадки, пыль: сильное рассеивание света, снижение дальности и контраста.
• Облачность и освещённость: перепады (день/ночь, тени).
• Высокая влажность: запотевание линз.

## Slide 11
Инфракрасные (тепловизоры):
• Температурные инверсии и градиенты: искажение теплового сигнала.
• Влажность и осадки: поглощение ИК-излучения.
• Городской остров тепла: ложные тепловые сигнатуры.
• Пыль/дым: частичное ослабление.

## Slide 12
Общие рекомендации:
• Резервирование (ИНС + визуальная одометрия + барометрия).
• Предполётная калибровка и выбор времени полёта.
• Использование всепогодных сенсоров (радары) в дополнение к оптике.

## Slide 13
Вывод по теме:
Метеорология для БПЛА требует гиперлокального подхода из-за операций на малых высотах и в сложной среде (город, помещения). Ключ к безопасности — интеграция реального времени метеоданных, адаптивные алгоритмы и многосенсорные системы навигации.