## Slide 1
Тема 4. Прогнозирование и метеообеспечение полётов БПЛА
1. Источники метеорологической информации для операторов БПЛА (METAR, TAF, GFS, приложения)
Основные источники:
• METAR — актуальная сводка погоды на аэродроме (текущие наблюдения: ветер, видимость, облачность, осадки, температура).
• TAF — прогноз на 24–30 часов для аэродрома (ожидаемые изменения, включая TEMPO и PROB).
• GFS (Global Forecast System) и другие модели (ECMWF, ICON) — глобальные численные прогнозы (ветер, температура, осадки на сетке).
• SIGMET, AIRMET — предупреждения об опасных явлениях (грозы, турбулентность, обледенение).

## Slide 2
Приложения и сервисы:
• Aviation Weather, Avia Weather, UAV Forecast, Windy, Aviation Weather (с декодированием METAR/TAF).
• Кыргызгидромет, NOAA, сайты вроде aviationweather.gov, checkwx.com.
• Локальные автоматические станции и данные с ближайших аэропортов.
Для БПЛА важно сочетать авиационные (METAR/TAF) и общедоступные источники из-за операций на малых высотах.

## Slide 3
2. Прогнозирование погоды для малой авиации и БПЛА
Прогнозирование для БПЛА учитывает специфику малых высот (пограничный слой) и городскую среду.
Методы:
• Численные модели (GFS, WRF) с высоким разрешением.
• • Локальные модели с учётом рельефа и застройки.
• Ансамблевые прогнозы для оценки неопределённости.

## Slide 4
Ключевые параметры для БПЛА:
• Ветер на 0–300 м (скорость, порывы, направление).
• Видимость, нижняя граница облаков, осадки.
• Турбулентность, температура, влажность (риск обледенения).
• Грозовая активность и сдвиги ветра.
Операторы используют комбинацию глобальных моделей и локальных наблюдений. Приложения с визуализацией (Windy, UAV-specific) упрощают интерпретацию.

## Slide 5
3. Оценка рисков перед полётом. Метеоминимумы для различных типов БПЛА
Оценка рисков (Risk Assessment):
• Сбор данных из всех доступных источников.
• Проверка соответствия метеоусловий возможностям БПЛА (ветер, осадки, видимость, температура).
• Анализ маршрута: влияние рельефа, застройки, переходов indoor/outdoor.
• Учёт запасов (резерв по времени, высоте, энергии).
• Документирование решения (Go/No-Go checklist).

## Slide 6
Метеоминимумы (примерные, зависят от модели и регламента):
• Мультикоптеры (лёгкие): ветер до 8–12 м/с, видимость >500–1000 м, отсутствие осадков/грозы, температура >0°C (или с обогревом).
• Fixed-wing: более строгие требования к ветру при взлёте/посадке, обледенению.
• Запрет/ограничение: сильный ветер, осадки, низкая облачность, гроза.
Рекомендуется использовать матрицы рисков и руководства по оценке эксплуатационных рисков. Полёт только при приемлемом уровне риска.

## Slide 7
4. Автоматические метеостанции и бортовые метеодатчики
Автоматические метеостанции (AWS):
• Измеряют ветер, температуру, влажность, давление, осадки, видимость, облачность в реальном времени.
• Устанавливаются на аэродромах, площадках запуска, в зоне операций.
• Интеграция с приложениями и системами управления полётами.
• Преимущества: высокая частота обновления, надёжность ("установи и забудь").

## Slide 8
Бортовые метеодатчики:
• Температура, влажность, давление (барометр).
• Анемометры или датчики воздушной скорости.
• Датчики осадков, обледенения, турбулентности.
• Интеграция с автопилотом для адаптивного поведения (изменение маршрута, возврат).
Применение: Реальное время мониторинг, корректировка миссии, повышение безопасности. Особенно полезны для длительных или повторяющихся полётов (сельхоз, мониторинг).

## Slide 9
Общий вывод по теме:
Эффективное метеообеспечение — основа безопасной эксплуатации БПЛА. Комбинация наземных источников, моделей прогнозирования, локальных станций и бортовых датчиков позволяет минимизировать риски и повысить надёжность миссий. Операторы должны регулярно обучаться интерпретации данных и использовать стандартизированные checklists.